08.039.4 
ZAWÓR LOGICZNY "NEGACJI"

## Dane techniczne

- Przyłącze dolne na przewód 4mm
Średnica przepływu nominalna: 2.5 mm

- Przepływ nominalny przy ciśnieniu 6 bar: 100 Nl/min

- Temperatura pracy: max +60°C

- Ciśnienie robocze: 2 ... 10 bar

- Medium: Sprężone powietrze przefiltrowane 50ľ naolejone, lub nie naolejone

Materiały

- Korpus: aluminiowy 11S anodowany

- Uszczelnieniai: NBR

- Suwak: stal nierdzewna INOX

ZAWÓR LOGICZNY "POTWIERDZENIA"

Z PRZYŁĄCZEM NA PRZEWÓD 4mm

## Dane techniczne

- Przyłącze dolne na przewód 4mm
Średnica przepływu nominalna: 2.5 mm

- Przepływ nominalny przy ciśnieniu 6 bar: 100 Nl/min

- Temperatura pracy: max +60°C

- Ciśnienie robocze: 2 ... 10 bar

- Medium: Sprężone powietrze przefiltrowane 50ľ naolejone, lub nie naolejone

Materiały

- Korpus: aluminiowy 11S anodowany

- Uszczelnieniai: NBR

- Suwak: stal nierdzewna INOX

Symbol 431 MRL Index 05.140.4 Opis 16 mm 3/2 1/8″ dźwignia z rolką , długi, powrót sprężyną

# DANE TECHNICZNE

## Zawory 16 mm uruchamiane mechanicznie, 1/8', bezpośredniego działania

| Przelot nominalny | 4 mm |
| --- | --- |
| Przepływ nominalny przy 6 bar | 350 Nl/min |
| Temperatura pracy | max +60°C |
| Ciśnienie zasilania | max 10 bar |
| Siła uruchamiająca | 40 N |
| Medium | Powietrze filtrowane 50ľ naolejone, lub nienaolejone |

Materiały

- Korpus: aluminium anodowane

- Elementy wewnętrzne: mosiądz

- Uszczelnienie: NBR

- Sprężyna: stal nierdzewna INOX

- Suwak: stal nierdzewna INOX

Opis: NOT - logiczny ″NIE″ - brak sygnału więcej » Opis: YES - logiczny ″TAK″ - brak sygnału więcej » Opis: 16 mm 3/2 1/8″ dźwignia z rolką , długi, powrót sprężyną więcej » Opis: pamięci bistabilny więcej » Opis: pamięci monostabilny więcej » Opis: 3/2 1/4″ NC sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″ , powrót sprężyną więcej » Opis: 3/2 1/4″ NC sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″ , powrót sprężyną więcej » Opis: 5/2 1/4″ sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″ , powrót sprężyną więcej » Opis: 5/2 1/4″ sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″ , powrót sprężyną szczegoły » więcej » Opis: 3/2 1/4″ obustronnie sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″ więcej » Opis: 3/2 1/4″ obustronnie sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″ więcej » Opis: 5/2 1/4″ obustronnie sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″ więcej » Opis: 5/2 1/4″ obustronnie sterowany pneumatycznie z elementem ″LUB″