| Manometr 100mm, 10 bar | Manometr 100mm, 16 bar | Manometr 40mm, 10 bar, tylny 1/8") | Manometr 50mm, 10 bar, tylny 1/4" |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometr 50mm, 6 bar | Manometr tablicowy z gliceryną 63mm, 60 bar | Manometr z gliceryną 100mm, 25 bar | Manometr z gliceryną 63mm, 25 bar |
| Manometr z gliceryną 63mm, 25 bar) | Manowakuometr -1+3bar, 63mm, 1/4 | Wakuometr z gliceryną 63mm, 1/4 |  |
| TYP | 03 304 - AZ | 03 358 - AZ | 03 312 - AZ | 03 313 - AZ |
| Przyłącze / rodzaj |  |  |  |  |
| Średnica tarczy | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 150 mm |
| Klasa dokładności | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % |
| Przyłącze / gwint | M 12 x 1,5 (G 1/4) | M 20 x 1,5 (G 1/2) | M 20 x 1,5 |
| Zakresy ciśnienia | 0 - 100 kPa .. 0-10 MPa -100-0kPa…-0,1-0-2,4MPa | 0 - 100 kPa .. 0-10 MPa |
| Mechanizm pomiarowy | Brąz | Brąz |
| Przyłącze / materiał | Mosiądz | Mosiądz |
| Obudowa | Stalowa ocynkowana | Stalowa ocynkowana |
| Szyba | Szkło | Szkło |
| Tarcza | Aluminium , biały podkład , czarna podzielnia |
| Wskazówka | Aluminiowa, czarna |
| Temperatura otocz. | -20 °C do 60 °C |
| Odniesienie do standardu | IP 43 norma STN EN 60 529 |
| Odniesienie do standardu | Norma STN EN 837 |
| Dozwolone obciążenie | Przy stałym obciążeniu 75% z zakresu ciśnienia przy zmiennym obciążeniu 66% z zakresu ciśnienia |
| Dozwolone przeciążenie | max 5% z zakresu ciśnienia |
| Ważność kalibracji | 24 miesiące |
| Identyfikacja | Każdy wyrób jest oznaczony numerem seryjnym |
| Uwagi | Możliwość wykonania manometrów w barach typy 03304; 03358; 03312 oraz możliwość wykonania dodatkowej wskazówki ciągnionej –UV |

| TYP | D(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03304 - AZ | 63,0 | 28,0 | 53,0 | 10 | M 12 x 1,5 |
| 03358 - AZ | 63,0 | 28,0 |  | 47,0 | M 12 x 1,5 |
| 03312 - AZ | 100,0 | 45,0 | 85,0 | 17,0 | M 20 x 1,5 |
| 03313 - AZ | 150,0 | 49,0 | 110,0 | 18,0 | M 20 x 1,5 |