## Kompresor gazowy MCH24 CNG

MCH24 CNG

Kompresor służy do sprężania gazu ziemnego na stacjach tankowania CNG. Stosowany dla gazu ziemnego o niskiej zawartości siarki i zawierającego nie więcej niż 68 Mg/m3 wody w gazie .
Zastosowana w nich bezsmarowa technologia zapewnia uzyskanie najbardziej czystego sprężonego gazu 
w celu ochrony zarówno komponentów urządzeń jak i tankowanych pojazdów. Wydajność 400 l/min - 24m3/h. Zastosowano 4 hyperfiltry z sitem molekularnym i węglem aktywnym.

#### Dodatkowe informacje

- Wydajność: 400 l/min 24m3/h

- Czas napełniania: 80 l/200 bar 37 min

- Ciśnienie robocze: 250 bar

- Zasilanie: 9kW

- Waga: sucha 420 kg

- Hałas: 70dB

- Napęd: Silnik elektryczny 3 fazowy (ATEX)

- Wymiary: 179 x 82 x 133 cm

Kompresor gazowy MCH20 CNG

#### Dodatkowe informacje

- Wydajność: 330 l/min 20m3/h

- Czas napełniania: 80 l/200bar 48min

- Ciśnienie robocze: 200 bar

- Zasilanie: 9KW

- Waga: sucha 420kg

- Hałas: 70db (z odl.1m)

- Napęd: Silnik elektryczny 3 fazowy (ATEX)

- Wymiary: 179 x 82 x 133 cm

Kompresor gazowy MCH10 CNG

#### Dodatkowe informacje

- Wydajność: 170 l/min 10m3/h

- Czas napełniania: 80 l/200 bar 1,5h

- Ciśnienie robocze: 200 bar

- Zasilanie: 4kW(400/690V-50Hz)

- Waga: sucha 180kg

- Hałas: 70dB(z odl.1m)

- Napęd: Silnik elektryczny 3 fazy (ATEX)

- Wymiary: 105 x 70 x 70 cm

## Kompresor gazowy MCH5 CNG

Przydomowy kompresor MCH5 do gazu ziemnego.

Zapewnia znaczne oszczędności na wydatkach na paliwo. Dobra instalacja CNG w samochodzie daje nam oszczędności w kosztach paliwa: do 50 % w porównaniu z LPG, do 70% w porówaniu z ON i do 80% w porównaniu do benzyny. Gwarancja fabryczna. Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

#### Dodatkowe informacje

- Wydajność: 85l/min, 5m3/h

- Czas napełniania: 80l/200 bar 3h

- Ciśnienie robocze: 200 bar

- Zasilanie: 3 fazy, 3KW (400/690V-50Hz) 1 faza, 3KW (230V-50/60Hz) 16,7 Amper

- Waga: sucha 160kg

- Hałas: 65 dB (z odległości 1m)

- Napęd: silnik elektryczny 3 fazowy lub 1 fazowy (certyfikat Atex)

- Wymiary: Wysokość: 105cm Szerokość: 70cm Głębokość: 67cm