Palaplast 3/4”, 1” - krótki

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymanle ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¾”×¾” | 94 | 120 | 4 | 6 |
| 1”×1” | 94 | 120 | 5 | 6 |

Palaplast 3/4”, 1” - długi

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymanle ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¾” × ¾” | 152 | 120 | 4 | 6 |
| 1” × 1” | 152 | 120, 150 | 5 | 6 |

Palaplast 1”1/2, 2”

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymanle ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1½” × 1½” | 281 | 120, 155 | 14 | 6 |
| 2” × 2” | 404 | 120 | 20 | 6 |

Azud Helix System 2”, 3”

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymanle ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2” × 2” | 1198 | 75, 100, 130 | 25 | 10 |
| 2” × 2” | 1690 | 75, 100, 130 | 30 | 10 |
| 3” × 3” | 1699 | 75, 100, 130 | 50 | 10 |

Irritec FLG 2”

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymalne ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2" | 950 | 120 | 25 | 8 |

Irritec FLH 2”, 3”

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymalne ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2" | 1420 | 120 | 25 | 8 |
| 3" | 1420 | 120 | 50 | 8 |

Irritec THF 2”, 3”

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymalne ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2" | 1420 | 120 | 30 | 10 |
| 3" | 1420 | 120 | 50 | 10 |

Irritec Rotodisc 2”, 3”

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymalne ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2" | 1420 | 120 | 30 | 10 |
| 3" | 1420 | 120 | 50 | 10 |

Arkal 2”, 3”

| średnica | powierzchnia filtrująca (cm2) | mesh | przepływ (m3/h) | maksymanle ciśnienie pracy (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2” × 2” | 953 | 80, 140 | 25 | 10 |
| 3” × 3” | 1900 | 80, 140 | 40 | 10 |