## Rury PVC - bezkielichowe

Przeznaczone do montażu z kształtkami za pomocą kleju, wymiarowane zgodnie z normą PN-EN 1452-2. Standardowo w odcinkach 4-metrowych. W stałej ofercie posiadamy rury firm Gamrat i Lareter. Dostępne są w dwóch wersjach ciśnieniowych, w następujących średnicach:

#### PN10 - rury Gamrat

| śred. × grub. ścianki | waga kg/mb | j.m |
| --- | --- | --- |
| 16 × 1,5 | 0,11 | mb |
| 20 × 1,5 | 0,14 | mb |
| 25 × 1,5 | 0,18 | mb |
| 32 × 1,6 | 0,24 | mb |
| 40 × 1,9 | 0,35 | mb |
| 50 × 2,4 | 0,56 | mb |
| 63 × 3,0 | 0,87 | mb |
| 75 × 3,6 | 1,24 | mb |
| 90 × 4,3 | 1,77 | mb |
| 110 × 4,2 | 2,14 | mb |
| 125 × 4,8 | 2,75 | mb |
| 140 × 5,4 | 3,47 | mb |
| 160 × 6,2 | 4,55 | mb |
| 200 × 7,7 | 7,01 | mb |
| 225 × 8,6 | 8,81 | mb |
| 250 × 9,6 | 10,91 | mb |
| 280 × 10,8 | 13,60 | mb |
| 315 × 12,1 | 17,31 | mb |
| 400 × 12,1 | 27,72 | mb |
| 500 × 12,1 | 43,11 | mb |

#### PN16 - rury Gamrat

| śred. × grub. ścianki | waga kg/mb | j.m. |
| --- | --- | --- |
| 20 × 1,5 | 0,14 | mb |
| 25 × 1,9 | 0,21 | mb |
| 32 × 2,4 | 0,34 | mb |
| 40 × 3,0 | 0,53 | mb |
| 50 × 3,7 | 0,82 | mb |
| 63 × 4,7 | 1,30 | mb |
| 75 × 5,6 | 1,86 | mb |
| 90 × 6,7 | 2,64 | mb |
| 110 × 6,6 | 3,24 | mb |
| 140 × 8,3 | 5,18 | mb |
| 160 × 9,5 | 6,75 | mb |

#### PN10 - rury Lareter

| śred. × grub. ścianki | j.m |
| --- | --- |
| 32 × 1,6 | mb |
| 40 × 1,9 | mb |
| 50 × 2,4 | mb |
| 63 × 3,0 | mb |
| 75 × 3,6 | mb |
| 90 × 4,3 | mb |
| 110 × 4,2 | mb |
| 125 × 4,8 | mb |
| 140 × 5,4 | mb |
| 160 × 6,2 | mb |
| 200 × 7,7 | mb |
| 225 × 8,6 | mb |
| 250 × 9,6* | mb |
| 280 × 10,7* | mb |
| 315 × 12,1* | mb |
| 400 × 15,3* | mb |

*średnica występuje w odcinkach L=6 m

#### PN16 - rury Lareter

| śred. × grub. ścianki | j.m |
| --- | --- |
| 16 × 1,5 | mb |
| 20 × 1,5 | mb |
| 25 × 1,9 | mb |
| 32 × 2,4 | mb |
| 40 × 3,0 | mb |
| 50 × 3,7 | mb |
| 53 × 4,7 | mb |
| 75 × 5,6 | mb |
| 90 × 6,7 | mb |
| 110 × 6,6 | mb |
| 125 × 7,4 | mb |
| 140 × 8,3 | mb |
| 160 × 9,5 | mb |
| 200 × 11,9* | mb |

*średnica występuje w odcinkach L=6 m

#### Rury transparentne

Rury transparentne (przezroczyste) dostępne są standardowo w odcinkach 5-metrowych i w zakresie ciśnienia PN4, PN10 oraz PN16

| śred. × grub. ścianki | PN | j.m |
| --- | --- | --- |
| 12 × 1,0 | 16 | mb |
| 16 × 1,2 | 16 | mb |
| 20 × 1,5 | 16 | mb |
| 25 × 1,9 | 16 | mb |
| 32 × 2,4 | 16 | mb |
| 40 × 3,0 | 16 | mb |
| 50 × 3,7 | 16 | mb |
| 63 × 4,7 | 16 | mb |
| 75 × 3,6 | 10 | mb |
| 90 × 4,3 | 10 | mb |
| 110 × 5,3 | 10 | mb |
| 125 × 2,5 | 4 | mb |
| 140 × 2,8 | 4 | mb |
| 160 × 3,2 | 4 | mb |

Rury posiadają atesty PZH zezwalające na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej.

## Rury PVC - kielichowe

Kielichowe rury ciśnieniowe PVC firmy Gamrat dostępne są w zakresach średnic od 63 mm do 630 mm i ciśnieniu roboczym: PN6 (SDR 41), PN10 (SDR26), PN16 (SDR17).

Rury od średnicy 63 mm na jednym końcu posiadają uformowany kielich z rowkiem na uszczelkę gumową. Elementem łączącym i uszczelniającym jest uszczelka ze specjalnej gumy o profilowanym kształcie, którą umieszcza się w rowku kielicha. Dla średnic od 63 do 450 mm stosowana jest uszczelka elastomerowa z EPDM. Średnice 500 i 630 mm wyposażone są w uszczelkę z wewnętrznym dzielonym pierścieniem rozprężnym, montowanym fabrycznie.

Złącze tego typu jest połączeniem rozłącznym, umożliwiającym wzajemne przesunięcie części rurociągu i kompensację wydłużeń. Rury z PVC-U można również łączyć z armaturą tradycyjną (żeliwną) jak i z kształtkami kielichowymi z PVC.

Rury posiadają atesty PZH zezwalające na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej.

Rury kielichowe Gamrat dostępne są standardowo w odcinkach 6-metrowych:

#### PN6 (SDR41)

| śred. × grub. ścianki | j.m |
| --- | --- |
| 90 × 2,8* | mb |
| 110 × 2,7 | mb |
| 160 × 4,0 | mb |
| 225 × 5,5 | mb |
| 280 × 6,9 | mb |
| 315 × 7,7 | mb |
| 400 × 9,8 | mb |
| 450 × 11,0 | mb |
| 500 × 12,3 | mb |
| 630 × 15,4 | mb |

* - SDR 33

#### PN10 (SDR26)

| śred. × grub. ścianki | j.m |
| --- | --- |
| 63 × 3,0* | mb |
| 90 × 4,3* | mb |
| 110 × 4,2 | mb |
| 160 × 6,2 | mb |
| 225 × 8,6 | mb |
| 280 × 10,8 | mb |
| 315 × 11,9 | mb |
| 400 × 15,3 | mb |
| 450 × 16,9 | mb |
| 500 × 19,1 | mb |
| 630 × 24,1 | mb |

* - SDR 21

#### PN16 (SDR17)

| śred. × grub. ścianki | j.m |
| --- | --- |
| 90 × 6,7 | mb |
| 110 × 6,6 | mb |
| 160 × 9,5 | mb |
| 225 × 13,4 | mb |

UWAGA: Dla średnicy rur 500 i 630 mm stosowana jest uszczelka z wewnętrznym dzielonym pierścieniem rozprężnym, która wliczona jest w cenę rury.

Rury LDPE do wody – stabilizowane na UV

#### Rury LDPE do wody – stabilizowane na UV

Rury LDPE przeznaczone są do rozprowadzenia wody w instalacjiach nawadniających podziemnych jak i naziemnych. Dzięki swojej elastyczność pozwalają w łatwy i szybki sposób układania się na różnorodnym terenie. Chrakteryzują się bardzo wysoką odpornością na promieniowanie UV, jak również dużą gładkością ścianek wewnętrznych minimalizującą opory przepływu.
Rury dostępne w średnicach od 16 do 32 mm w dwóch wersjach ciśnieniowych PN4 i PN6
Kolor: Czarny

Rury HDPE do Wody i Ścieków

#### Rury HDPE do Wody i Ścieków

Rury polietylenowe przeznaczone są do rozprowadzania wody pitnej, ciekłych mediów technologicznych, ścieków, a także jako rury osłonowe. Posiadają znakomite właściwości fizyko-mechaniczne oraz odporność na różnego rodzaju agresywne media. Równocześnie rury polietylenowe są całkowicie obojętne fizjologicznie i nieszkodliwe dla środowiska.

Do głównych zalet należy:

- Doskonała wytrzymałość mechaniczna

- Wysoka udarność (rury z PE nie pękają pod wpływem uderzenia nawet w niskich temperaturach do -80°C)

- Wysoka elastyczność

- Niski ciężar

- Łatwe i szybkie łącznie za pomocą złączek skręcanych

- Odporność na korozję

Rury dostępne są w zakresie średnic: 25 mm – 630 mm

Kolor: czranym i niebieskim

Dostępne surowce:

- PE80 – ciśnienie robocze: PN 5; PN 6,3; PN 8; PN 10 PN 12,5

- PE100– ciśnienie robocze: PN 6; PN 10, PN 16

Rury z surowca PE-100 przy tej samej grubości ścianki jak rury z surowca klasy PE-80, mogą pracować przy wyższym ciśnieniu.

Rury HDPE do Gazu

#### Rury HDPE do Gazu

Rury z polietylenu przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych grupy I (GS) oraz grupy II (GZ), III (GPB), IV (GP) pod maksymalnym ciśnieniem roboczym 1,0 MPa (PN10).
Rury mogą być stosowane do budowy i remontów sieci gazowych zarówno w miastach jak i osiedlach wiejskich.
Rury produkcji ZTS Gamrat S.A. dostępne są w wersjach z polietylen PE 80 (kolor zółty) i PE 100 (kolor pomarańczowy) w średnicach od 25 mm do 630 mm.

» Zbiorniki

» Przydomowe oczyszczalnie ścieków

» Studzienki wodomierzowe