Elektromagnes EMSG-63X

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 10. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). |  |
| --- | --- |
| Dostępny w wersjach: - z gniazdem zasilającym DIN 43650A (EMSG-63X) - bez gniazda z przewodami 2x0,5mm2 wyprowadzonymi od czoła (EMS-63X) Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 45 Skok znamionowy [mm] 9 Siła startu [N] 15 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 16 Otwór cewki [mm] Ø31,5 Wymiar montażowy [mm] M26x1,5 Wymiary gabarytowe [mm] Ø63x117 Masa [kg] 1,5 |

Elektromagnes ESG-35.8

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 10 i bezolejowym kanałem elektromagnesu. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). |  |
| --- | --- |
| Dostępny w wersjach: - z gniazdem zasilającym DIN 43650A (ESG-35.8) - bez gniazda z przewodami 2x0,5mm2 wyprowadzonymi od czoła (ES-35.8) Każda z wersji może być zamawiana z aluminiową płytą podstawy o wymiarach 70x80x10mm lub bez. Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 45 Skok znamionowy [mm] 9 Siła startu [N] 12 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Otwór cewki [mm] Ø31,5 Wymiar montażowy (bez płyty podstawy) [mm] M24x1,5 Wymiar montażowy (z płytą podstawy) [mm] 4x Ø5,5 #58,7x68,2 Wymiary gabarytowe (bez płyty podstawy) [mm] Ø63x113 Wymiary gabarytowe (z płytą podstawy) [mm] 70x80x113 Masa (z płytą podstawy) [kg] 1,6 |

Elektromagnes EMSG-45LX

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 30 Skok znamionowy [mm] 6 Siła startu [N] 8 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Otwór cewki [mm] Ø23 Wymiar montażowy M20x1 Wymiary gabarytowe [mm] Ø45x80,5 Masa [kg] 0,55 |

Elektromagnes ESB-10.6 MG

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 30 Skok znamionowy [mm] 6 Siła startu [N] 9 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Otwór cewki [mm] Ø23 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø5 #28 Wymiary gabarytowe [mm] #45x85 Masa [kg] 0,64 |

Elektromagnes ESB-10,6 MGR

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 30 Skok znamionowy [mm] 6 Siła startu [N] 10 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 16 Otwór cewki [mm] Ø23 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø5 #28 Wymiary gabarytowe [mm] #45x86,5 Masa [kg] 0,65 |

Elektromagnes EZB-10.6 MGR

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem zmiennym (AC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc czynna znamionowa [W] 32 Skok znamionowy [mm] 6 Siła startu [N] 10 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 16 Otwór cewki [mm] Ø23 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø5 #28 Wymiary gabarytowe [mm] #45x86,5 Masa [kg] 0,64 |

Elektromagnes EK-45

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający o wysokim ciśnieniu roboczym stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V] 24 196 Prąd znamionowy [A] 1,22 0,185 Skok znamionowy [mm] 5,5 Siła startu [N] 10 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Max. robocze ciśnienie oleju [bar] 320 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø5,5 #35,3 Wymiary gabarytowe [mm] #45x72,5 Masa [kg] 0,75 |

Elektromagnes ESB-8.6 PMG

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 5 i 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Dostępny również w wersjach: - krótszej bez przycisku przesterowania awaryjnego (ESA-8.6 PMG) - umożliwiającej uszczelnianie o-ringiem na powierzchni poniżej średnicy Ø29 (ESB-8.6 PMS). Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 26 Skok znamionowy [mm] 6 Siła startu [N] 6 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 16 Otwór cewki [mm] Ø16 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø4,3 #28 Wymiary gabarytowe [mm] #35x83,5 Masa [kg] 0,38 |

Elektromagnes EZB-12.6 MG

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi o wielkości nominalnej 5 i 6. Zasilany jest prądem zmiennym (AC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Dostępny również w wersji krótszej bez przycisku przesterowania awaryjnego (EZA-12.6 MG). Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [VA] 46 Skok znamionowy [mm] 6 Siła startu [N] 12 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 16 Otwór cewki [mm] Ø16 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø4,3 #28 Wymiary gabarytowe [mm] #35x83,5 Masa [kg] 0,38 |

Elektromagnes EMSG-37

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). |  |
| --- | --- |
| Dostępny w wersjach: - bez przycisku przesterowania awaryjnego (EMSG-37) - z przyciskiem przesterowania awaryjnego ze sprężyną powrotną (EMSG-37BM) Każda z wersji występuje w wykonaniach o skoku roboczym 1.2, 2.0 lub 2.5mm. Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 26 Skok znamionowy [mm] 1,2 2,0 2,5 Siła startu [N] 37 20 14 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Otwór cewki [mm] Ø16 Wymiar montażowy [mm] M22x1,5 Wymiary gabarytowe [mm] Ø36x84 Masa [kg] 0,35 |

Elektromagnes EMSGC-37

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes ciągnący stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). |  |
| --- | --- |
| Występuje w wykonaniach o skoku roboczym 2.0 lub 2.5mm. Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 26 Skok znamionowy [mm] 2,0 2,5 Siła startu [N] 20 14 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Otwór cewki [mm] Ø16 Wymiar montażowy [mm] M22x1,5 Wymiary gabarytowe [mm] Ø36x84 Masa [kg] 0,35 |

Elektromagnes 3EMSG-37

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes ciągnąco-pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z trójpołożeniowymi rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 6. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). |  |
| --- | --- |
| Wtyczki do gniazd zasilających DIN 43650A dostępne opcjonalnie. Elektromagnes dostępny również w wersji z gwintem przyłączeniowym 7/8-14UNF i przyciskiem przesterowania awaryjnego dla modułu pchającego (3EMSG-37B). PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 26 Skok znamionowy [mm] 2+2 Siła startu [N] 18 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Otwór cewki [mm] Ø16 Wymiar montażowy [mm] M22x1,5 Wymiary gabarytowe [mm] Ø36x133,5 |

Elektromagnes EMSGC-36

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes ciągnący stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 4. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 21 Skok znamionowy [mm] 1,5 Siła startu [N] 8 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Otwór cewki [mm] Ø13 Wymiar montażowy [mm] M18x1,5 Wymiary gabarytowe [mm] Ø36x70,5 Masa [kg] 0,3 |

Elektromagnes EMSG-25

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - współpraca z rozdzielaczami hydraulicznymi nabojowymi o wielkości nominalnej 3. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). |  |
| --- | --- |
| Dostępny w wersjach: - bez przycisku przesterowania awaryjnego (EMSG-25) - z przyciskiem przesterowania awaryjnego ze sprężyną powrotną (EMSG-25BM) Wtyczka do gniazda zasilającego na wyposażeniu standardowym. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V] 24 Moc znamionowa [W] 10 Skok znamionowy [mm] 1 Siła startu [N] 13 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Otwór cewki [mm] Ø13 Wymiar montażowy [mm] M14x1 Wymiary gabarytowe [mm] #25x52 Masa [kg] 0,15 |

Elektromagnes proporcjonalny EP-35

| ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający proporcjonalny stosowany do sterowania w układach hydrauliki siłowej. Główne zastosowanie - płynna zmiana parametrów elementu hydraulicznego uzyskiwana poprzez regulowaną siłę elektromagnesu w funkcji prądu sterującego w zakresie 0 do 1A. Zasilany jest stabilizowanym prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku oleju hydraulicznego (mokry). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne) i śrubę odpowietrzającą. |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V] 24 Rezystancja znamionowa [Ω] 24,2 Prąd graniczny [A] 0,68 Siła przy prądzie granicznym [N] 50 Skok roboczy [mm] 2 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Nominalne ciśnienie oleju [MPa] 21 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø4,5 #28 Wymiary gabarytowe [mm] #35x73 Masa [kg] 0,47 |

Elektromagnes dla pneumatyki EVP

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do sterowania zaworami pneumatycznymi. Główne zastosowanie - współpraca z zaworem wspomagającym pneumatycznym typu EVP. Zasilany jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Rodzaj napięcia zasilającego [V] DC AC Moc znamionowa (DC) [W] 6÷10 Moc podczas pracy (AC) [VA] 7,5 Skok znamionowy [mm] 2 Siła startu [N] 5 Stopień ochrony [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +65 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø3,3 #24x25,4 Wymiary gabarytowe [mm] 30x42x48 Masa [kg] 0,15 |

Elektromagnes ESB-8.6 PGF/ESB-40.6 PGF

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: ESB-8.6 PGF to elektromagnes pchający uniwersalnego zastosowania bez sprężyny powrotnej o mocy 26W przystosowany do pracy ciągłej. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego (przesterowanie awaryjne). Obudowa elektromagnesu wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Występuje również wykonanie elektromagnesu ESB-40.6 PGF o mocy 70W przystosowane do pracy krótkotrwałej (max. 5 min). Stosowany głównie do chwilowego załączenia urządzenia współpracującego z elektromagnesem. Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Typ elektromagnesu 8.6 PGF 40.6 PGF Moc znamionowa [W] 26 70 Siła startu [N] 6 30 Czas pracy ED100% max. 5 min Skok znamionowy [mm] 6 Stopień ochrony [IP] 65 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Otwór cewki [mm] Ø16 Wymiar montażowy [mm] 4x Ø4,3 #28 Wymiary gabarytowe [mm] #35x83,5 Masa [kg] 0,38 |

Elektromagnes EBD

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający uniwersalnego zastosowania bez sprężyny powrotnej o mocy 12W przystosowany do pracy ciągłej. Zasilany jest napięciem 24VDC. Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy). Standardowo wyposażony jest w przycisk przesterowania ręcznego. |  |
| --- | --- |
| Dostępny w wersjach: - bez uchwytów mocujących - z stalowymi uchwytami mocującymi PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 12 Skok znamionowy [mm] 5 Minimalna siła [N] 10 Stopień ochrony [IP] 00 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Wymiar montażowy (z uchwytami) [mm] #32x83 Wymiary gabarytowe [mm] Ø40x82 Masa [kg] 0,5 |

Elektromagnes ESC-45

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes ciągnący uniwersalnego zastosowania ze sprężyną powrotną przystosowany do pracy ciągłej. Zasilany jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC). Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy). Standardowo wyposażony w stalowe uchwyty mocujące. |  |
| --- | --- |
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Rodzaj zasilania 24 VDC 127 VAC 230VAC Prąd znamionowy [mA] 870 170 120 Min. udźwig [kg] 0,27 Czas pracy [%] ED100 Skok znamionowy [mm] 8 Stopień ochrony [IP] 00 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Otwór cewki [mm] Ø21 Wymiar montażowy [mm] #32x74 Wymiary gabarytowe [mm] 45x86x80 Masa [kg] 0,58 |

Elektromagnes ESG-35.8 GTP

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes uniwersalnego zastosowania bez sprężyny powrotnej przystosowany do pracy ciągłej. Zasilany jest prądem stałym (DC). Pracuje w środowisku bezolejowym (suchy). Posiada otwartą tuleję i bezpośredni dostęp do elementu ruchomego co umożliwia na zastosowanie go jako elektromagnesu pchającego lub ciągnącego. Ze względu na otwartą budowę skok znamionowy 5mm może zostać wydłużony. |  |
| --- | --- |
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 45 Skok znamionowy [mm] 5 Siła startu [N] 60 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Otwór cewki [mm] Ø31,5 Wymiar montażowy [mm] M24x1,5 Wymiary gabarytowe [mm] Ø63x88,5 Masa [kg] 1,4 |

Elektromagnes blokady drzwi wagonowych EBD

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes pchający stosowany do blokowania klamki w drzwiach wagonów osobowych. Przystosowany do pracy ciągłej. Zasilany jest napięciem 24VDC. Elektromagnes montuje się w obudowie zamka drzwi. |  |
| --- | --- |
| Dostępny w wersjach: - bez uchwytów mocujących - z stalowymi uchwytami mocującymi PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 12 Skok znamionowy [mm] 5 Minimalna siła [N] 10 Stopień ochrony [IP] 00 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Wymiar montażowy (z uchwytami) [mm] #32x83 Wymiary gabarytowe [mm] Ø40x82 Masa [kg] 0,5 |

Elektromagnes UZE-02

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Elektromagnes ciągnący ze sprężyną powrotną stosowany w systemach sterowania rozjazdami kolejowymi. Przystosowany jest do pracy krótkotrwałej. Zasilany jest napięciem 24VDC. |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 70 Skok maksymalny/skok roboczy [mm] 11/5,5 Minimalna siła na skoku roboczym [N] 10 Czas pracy/czas przerwy 5 sek/60 sek. Max. temp. otoczenia [°C] +70 Wymiar montażowy [mm] M16x1 Wymiary gabarytowe [mm] Ø45x82,5 Masa [kg] 0,55 |

Cewka 45.55

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami. Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektromagnesu o średnicy 22 mm. Zasilana jest prądem stałym (DC). | RYS |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa [W] 30 Napięcie znamionowe [V] 12; 24 Otwór cewki [mm] Ø22 Stopień ochrony (z wtyczką) [IP] 65 Czas pracy [%] ED100 Max. temp. otoczenia [°C] +50 Wymiary gabarytowe [mm] Ø45x55 Masa [kg] 0,37 |

Cewka EQ

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami. Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 13mm. Zasilana jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC). Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. | RYS |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: EQ 8W EQ 14W Moc znamionowa dla prądu stałego [W] 8 14 Moc czynna dla prądu przemiennego [W] 8 14 Czas pracy [%] ED100 Wykonania napięciowe dla prądu stałego [VDC] 12; 24; 110 Wykonania napięciowe dla prądu zmiennego [VAC] 24; 110; 220 24 Otwór cewki [mm] Ø13 Masa [kg] 0,18 |

Cewka EC

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami. Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 13 mm. Zasilana jest prądem stałym (typ ECS) lub zmiennym (typ ECZ). Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa dla prądu stałego [W] 8 Moc czynna dla prądu przemiennego [W] 8 Czas pracy [%] 100 Wykonanie napięciowe dla prądu stałego [VDC] 24; 110 Wykonanie napięciowe dla prądu przemienengo [VAC] 24; 230 Otwór cewki [mm] Ø13,5 Masa [kg] 0,2 |

Cewka ACZ

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami. Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 14 mm. Zasilana jest napięciem 230V 50Hz. Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc czynna [W] 9 Napięcie znamionowe [VAC] 230 Czas pracy [%] ED100 Otwór cewki [mm] Ø14,2 Masa [kg] 0,16 |

Cewka EVM

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka elektromagnetycznego sterowania zaworami. Główne zastosowanie - współpraca z tuleją elektrozaworu pneumatycznego o średnicy 9 mm. Zasilana jest prądem stałym (DC) lub zmiennym (AC). Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650B dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Moc znamionowa dla prądu stałego [W] 3 Moc znamionowa dla prądu przemiennego [VA] 3,5 Czas pracy [%] ED100 Wykonanie napięciowe dla prądu stałego [VDC] 24 Wykonanie napięciowe dla prądu przemienengo [VAC] 220 Otwór cewki [mm] Ø9 Masa [kg] 0,06 |

Elektromagnesy i cewki iskrobezpieczne

Produkujemy szeroką gamę cewek iskrobezpiecznych zgodnych ze standardami ATEX.

Są to cewki wykonywane dla konkretnych odbiorców, którzy są zazwyczaj właścicielami atestu (certyfikatu) iskrobezpieczności. Stąd też poniższa informacja nie stanowi oferty handlowej, a jedynie prezentuje nasze możliwości w zakresie produkcji takiego typu cewek.

Konstrukcję, dokumentację oraz proces produkcji takich cewek uzgadniamy indywidualnie z odbiorcą.

| Elektromagnes ESB-40,6GEx |  |
| --- | --- |
| Elektromagnes EPP |  |
| Cewka KAZ |  |

Cewka CWE

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka do sterowania elektrozaworami. Zasilana jest prądem stałym (DC). Przystosowana do pracy ciągłej. Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego dzięki czemu zmniejsza się nagrzewanie cewki a ponadto utrudnia kradzież zawartej w niej miedzi. |  |
| --- | --- |
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Wykonanie 01 02 03 04 Napięcie znamionowe [VDC] 24 48 110 72 Moc znamionowa [W] 22 23 28 25 Rezystancja znamionowa [Ω] 26 100 430 212 Czas pracy [%] ED100 Otwór cewki [mm] Ø26 Wymiary gabarytowe [mm] Ø54x63 Masa [kg] 0,45 |

Cewka N-34050

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka odbloku przekaźników nadmiarowych PEN e.z.t. Zasilana jest prądem stałym (DC). Przystosowana do pracy ciągłej. Obudowa cewki: - taśma elektroizolacyjna - elektroizolacyjne tworzywo sztuczne z dodatkiem włókna szklanego zmniejszające nagrzewanie się cewki a ponadto utrudniające kradzież zawartej w niej miedzi. |  |
| --- | --- |
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Wykonanie 1 2 Napięcie znamionowe [VDC] 24 110 Moc znamionowa [W] 12 13 Rezystancja znamionowa [Ω] 48 930 Czas pracy [%] ED100 Otwór cewki [mm] Ø18 Wymiary gabarytowe [mm] Ø53,5x54,5 Masa [kg] 0,43 |

Cewka EQ 14W

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Cewka sterowania elektrozaworami regulującymi dopływem wody do WC w wagonach. Współpraca z tuleją elektrozaworu o średnicy 13mm. Zasilana jest prądem stałym (DC). Obudowa cewki wykonana jest z elektroizolacyjnego tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego. |  |
| --- | --- |
| Wtyczka do gniazda zasilającego DIN 43650A dostępna opcjonalnie. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: EQ 14W Moc znamionowa [W] 14 Czas pracy [%] ED100 Wykonania napięciowe [VDC] 24; 110 Wymiary gabarytowe [mm] Ø36x41 Otwór cewki [mm] Ø13 Masa [kg] 0,18 |

Cewka N-3293

| ZASTOSOWANIE: Cewka odbloku przekaźników nadmiarowych PEN e.z.t. Zasilana jest prądem stałym (DC). Przystosowana do pracy krótkotrwałej. |  |
| --- | --- |
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [VDC] 110 Moc znamionowa [W] 130 Rezystancja znamionowa [Ω] 93 Czas pracy - krótkotrwały Otwór cewki [mm] Ø16,8 Wymiary gabarytowe [mm] Ø50x32 Masa [kg] 0,24 |

Wtyczki i gniazda złączne do elektromagnesów i cewek

| ZASTOSOWANIE: Zasilanie i sterowanie urządzeń wykonawczych tj. hydrauliczne i pneumatyczne zawory elektromagnetyczne i cewki. Złącza posiadają styk uziomowy płaski oraz 2 lub 3 styki prądowe typu U. |  |
| --- | --- |
| DANE TECHNICZNE: WTYCZKI TYP WZ2P9 WZ2P11 WZ3P11 Ilość styków 2+PE 2+PE 3+PE Napięcie zasilające 250V AC/DC Max. prąd wyjściowy 10A Stopień ochrony IP-65 Wymiar podstawy 21x29 mm 28x28 mm Rodzaj dławika PG9 PG9 lub PG11 Styki typu U + uziomowy płaski rozstaw 10 mm typu U + uziomowy płaski rozstaw 18 mm Zgodność z normą DIN 43650B DIN 43650A Kolor czarny GNIAZDA TYP GP-2 GP-3 GW-2 GW-3 Ilość styków 2+PE 3+PE 2+PE 3+PE Napięcie zasilające 250V AC/DC Max. prąd wyjściowy 10A Rodzaj obudowy płaska walcowa Średnica walcowa - Ø45 lub Ø60 Ø60 Wymiar podstawy 28x28 mm Styki typu U + uziomowy płaski rozstaw 18 mm Zgodna z DIN DIN 43650A Kolor czarny |