BJP

| BUDOWA I ZASTOSOWANIE: Uchwyty (stoły) elektromagnetyczne typu BJP służą do przetrzymywania przedmiotów z materiałów ferromagnetycznych podczas ich obróbki na szlifierkach lub innych urządzeniach. Prostokątny uchwyt typu BJP składa się z ferromagnetycznego korpusu (rama + podstawa), płyty chwytnej, przewodu zasilającego (długości 3mb), |  |
| --- | --- |
| dwóch listew ograniczających oraz biegunów z uzwojeniami. Uchwyty elektromagnetyczne pracują w sposób ciągły, charakteryzują się wodoszczelną konstrukcją oraz łatwością instalacji na dowolnych narzędziach obróbkowych. DANE TECHNICZNE (wybranych stołów): 300x150 400x200 450x200 500x200 500x250 Napięcie zasilania [VDC] 110 110 110 110 110 Szerokość blatu [mm] 150 200 200 200 250 Długość blatu [mm] 300 400 450 500 500 Szerokość bloku [mm] 42 42 42 42 42 Ilość bloków na stół 6 8 9 10 10 Moc [W] 66 102 121 132 161 Siła przyciągania [kG/cm2] 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 Wysokość stołu [mm] 98 98 98 98 98 500x300 600x250 600x300 600x400 800x300 Napięcie zasilania [VDC] 110 110 110 110 110 Szerokość blatu [mm] 300 250 300 400 300 Długość blatu [mm] 500 600 600 600 800 Szerokość bloku [mm] 42 42 42 42 42 Ilość bloków na stół 10 12 12 12 17 Moc [W] 187 187 220 286 324 Siła przyciągania [kG/cm2] 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 Wysokość stołu [mm] 98 98 98 98 100 800x350 800x400 1000x300 1000x400 Napięcie zasilania [VDC] 110 110 110 110 Szerokość blatu [mm] 350 400 100 400 Długość blatu [mm] 800 800 1000 1000 Szerokość bloku [mm] 42 42 42 42 Ilość bloków na stół 17 17 22 22 Moc [W] 324 363 351 444 Siła przyciągania [kG/cm2] 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 Wysokość stołu [mm] 100 100 100 100 |