- 1 czujnik temperatury

- 1 wejście sygnalizacyjne

- alarm temperatury

- obudowa hermetyczna

- zasilanie 12...24V lub 230V

Rejestrator DR-100 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury oraz zdarzeń (otwarcie drzwi, itp). Bieżące wartości temperatury oraz stany alarmowe prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu alfanumerycznym. Dane pomiarowe gromadzone są w nieulotnej pamięci rejestratora. Częstotliwość zapamiętywania danych można programować w zakresie od 1 do 999 minut. Pojemność pamięci wynosi 5 000 pomiarów (wystarcza na około 4 miesięce przy częstotliwości 30 minut). Po zapełnieniu pamięci, rejestrator kontynuuje pracę, najstarsze pomiary są sukcesywnie zastępowane najnowszymi. Zapamiętane dane mogą być kasowane, a wejście do menu zabezpieczone hasłem. Rejestrator wyposażony jest w drukarkę termiczną dzięki, której istnieje możliwość wydruku danych z pamięci urządzenia za dowolny okres czasu. Na każdym raporcie widoczne są dane właściciela, opis pojazdu i czujników, przebieg temperatury w czasie, zdarzenia z wejścia cyfrowego, stany alarmowe temperatury, czas rozpoczęcia i zakończenia dostawy oraz miejsce na podpis. Raport umożliwia prześledzeni całej historii transportu przez końcowego odbiorcę towaru. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania minimalnej i maksymalnej temperatury, po przekroczeniu której zostanie poinformowany komunikatem na wyświetlaczu, sygnałem dźwiękowym oraz aktywnym stanem przekaźnika. Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna, wszystkie komunikaty i komendy wyświetlane są w języku polskim. Rejestrator ma funkcją "dostawa", która pozwala użytkownikowi i odbiorcy na identyfikację czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu na wydrukowanym raporcie. W skład zestawu rejestratora wchodzi czujnik temperatury NTC z kablem o długości 5m. Umożliwia on pomiar temperatury w zakresie: -40...+80°C z dokładnością +/-0,5°C. Przyrząd przeznaczony jest do kontroli w transporcie i zasilany jest z samochodowej instalacji elektrycznej 12...24V. Dostępna jest też wersja stacjonarna z zasilaniem sieciowym 230V. Opcjonalnie dostępne są też czujniki otwarcia drzwi, zewnętrzne sygnalizatory dźwiękowe oraz świadectwo wzorcowania przyrządu.

W skład zestawu DR100 wchodzą: rejestrator + 1 czujnik temp.

| Wejścia: | 1 czujnik temperatury: NTC 5kΩ przy 25°C 1 wejście cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarte) |
| --- | --- |
| Zakres pomiarowy: | NTC: -40...+120°C |
| Dokładność pomiaru: | NTC w zakresie: -40...+80°C: +/-0,5°C, w pozostałym +/-1°C |
| Rozdzielczość wskazań: | 0,1°C |
| Wyświetlacz: | ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 2 x 16 znaków |
| Bufor pamięci: | 5 000 pomiarów, pamięć nieulotna |
| Częst. zapamiętywania danych: | 1...999 minut |
| Drukarka: | termiczna, prędkość wydruku 15mm/s |
| Papier: | termoczuły o szer. 57,5+/-0,5mm, rolka o średnicy 40mm |
| Montaż: | naścienny w obudowie hermetycznej IP65 |
| Stopień i klasa ochrony: | IP65 / II |
| Zasilanie: | 12...24V=/~+/-20% lub dla wersji stacjonarnej: 85...265V~ |
| Pobór mocy: | podczas rejestracji 50mA, podczas wydruku do 3A |
| Warunki pracy: | -25...60°C |
| Warunki składowania: | -40...85°C |

Miernik temperatury i wilgotności powietrza. Przeznaczony do pomiaru temperatury w dwóch miejscach jednocześnie: wewnątrz i na zewnątrz oraz wilgotności wewnątrz. Pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą sondy na 3 metrowym przewodzie. Posiada dodatkowo zegar z funkcją budzika. Przyrząd przeznaczony jest do monitorowania temperatury i wilgotności w magazynach, muzeach i przemyśle spożywczym. Dzięki zastosowaniu lepszego przetwornika wilgotności niż w serii MT, uzyskujemy dobrą dokładność pomiaru wilgotności (±3%Rh). Zastosowanie w systemie HACCP do monitorowania temperatury i wilgotności w tzw. punktach krytycznych celem obserwacji temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach.

| Pomiar | temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz wilgotności |
| --- | --- |
| Zakres pomiarowy | - temperatura wewnętrzna: -30...70°C - temperatura zewnętrzna: -50...70°C - wilgotność: 20...99%RH |
| Dokładność | - temperatura: ±1°C - wilgotność: ±3%RH |
| Rozdzielczość | 0,1°C; 1%RH |
| Sonda temperatury | o długości 3m z końcówką ze stali nierdzewnej |
| Jednostki | °C, °F, %RH |
| Funkcje | - pamięć wartości maksymalnej i minimalnej - funkcja zegara i budzika |
| Montaż | przylgowy do powierzchni metalowej dzięki wbudowanemu magnesowi na tylnej ściance, do zawieszenia lub ustawienia na blacie |
| Zasilanie | 1 bateria R03 AAA 1,5V |
| Wymiary obudowy (sz x w x gł) | 64x115x19mm |
| Kolor obudowy | biały |
| Certyfikaty | CE |
| Wyposażenie opcjonalne | świadectwo wzorcowania przyrządu |

| Pomiar | temperatury i wilgotności |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 0,1°C; 1%RH |
| Wyświetlacz | LCD |
| Zakres | -40...+70°C; 0...100%RH |
| Dokładność | ±2°C w zakresie -40...-10°C oraz 40...70°C ±1°C w zakresie -10...40°C 5% w zakresie 0..20% 3,5% w zakresie 20...40% i 60...80% 3% w zakresie 40...60% |
| Czujnik | wewnętrzny, wbudowany |
| Częstotliwość próbkowania | od 1 sekundy do 2 godzin |
| Pamięć nieulotna | 2 x16000 pomiarów (pamięta wartości nawet w przypadku wyczerpania baterii) |
| Alarm | temperatury i wilgotności |
| Zasilanie | bateria litowa 3,6V (minimum pół roku żywotności) |
| Obudowa | wodoodporna o wymiarach: 94x48x33mm |
| Montaż | uchwyt montażowy |
| Współpraca | Windows2000/XP/Vista |
| Opcje | za dodatkową opłatą dołączane jest Świadectwo Wzorcowania przyrządu |